## Slide 1
EDCS
Emergent Drone Coordination System
Matematiksel Model ve Swarm Robotik Algoritmaları
Mustafa Gökhan Yılmaz | Vitavolt Global Enerji

## Slide 2
Motivasyon ve Problem Tanımı
Mevcut Merkezi Sistemlerin Sınırlılıkları
Tek nokta arızası (Single Point of Failure)
Yüksek iletişim yükü ve dar boğazlar
Sınırlı ölçeklenebilirlik
GPS jamming / spoofing riskleri
EDCS Çözümü
Tamamen dağıtık (decentralized) mimari
Self-healing yeteneği
Minimum iletişim (sadece RSSI)
GPS bağımsız çalışma

## Slide 3
Temel: Boids Algoritması (Reynolds, 1987)
1. Separation (Ayrılma)
v_sep = Σ (p_i - p_j) / ||p_i - p_j||² (komşulardan uzaklaşma)
2. Alignment (Hizalama)
v_align = (1/N) Σ v_j (komşuların ortalama hızı)
3. Cohesion (Birleşme)
v_coh = (1/N) Σ (p_j - p_i) (merkeze yönelme)
Toplam Hız Güncellemesi:
v_new = w1·v_sep + w2·v_align + w3·v_coh + w4·v_goal

## Slide 4
Adaptive Artificial Potential Field
Potansiyel Fonksiyonu:
U(p) = U_attr(p) + U_rep(p)
Çekim Potansiyeli (Goal):
U_attr = (1/2) · k_attr · ||p - p_goal||²
İtme Potansiyeli (Komşular):
U_rep = Σ (1/2) · k_rep · (1/||p - p_j|| - 1/d_max)² eğer ||p - p_j|| < d_max
Kuvvet:
F = -∇U(p) = F_attr + F_rep

## Slide 5
RSSI Tabanlı Mesafe Tahmini
Log-Distance Path Loss Model:
RSSI(d) = RSSI(d0) - 10·n·log10(d/d0) + Xσ
Mesafe Tahmini:
d = d0 · 10^((RSSI(d0) - RSSI) / (10·n))
Parametreler:
• n: Path loss exponent (2.0 - 4.0, ortam bağımlı)
• d0: Referans mesafe (genellikle 1m)
• Xσ: Gaussian noise (σ ≈ 4-8 dBm)
Not: UWB ile cm seviyesinde doğruluk elde edilir.

## Slide 6
Self-Healing Matematiksel Modeli
Komşu Kaybı Tespiti:
Eğer RSSI_i,j(t) < RSSI_min veya timeout > T_max → Drone j kayıp
Boşluk Doldurma:
p_new = argmin ||p - p_k|| (en yakın komşuya yönelme)
Re-Coupling (Yeniden Bağlanma):
Eğer |N(i)| < N_min → Yeni referans drone ara
Formasyon Stabilitesi:
Δ = (1/N) Σ ||p_i - p_desired_i||² → minimize et

## Slide 7
Yerel Karar Döngüsü (Her Drone)
1. Komşuları Tara
MAC + RSSI değerlerini topla
2. Referans Drone Tespit Et
En yüksek RSSI veya ilk doğru konumlanan
3. Desene Göre Hizalan
Verilen formasyon (grid, V, dairesel)
4. Adaptive Potential Field Uygula
5. Self-Healing Kontrolü
6. Yeni Hızı ve Pozisyonu Güncelle

## Slide 8
Sonuç ve Gelecek Çalışmalar
EDCS Katkıları:
• Tamamen dağıtık ve self-healing swarm mimarisi
• Minimum iletişim ile yüksek dayanıklılık
• GPS'siz / jammed ortamlarda çalışabilirlik
• SİHA'lara uyarlanabilirlik
Gelecek Çalışmalar:
• UWB entegrasyonu ile cm doğruluğu
• MARL ile akıllı kural öğrenimi
• Gerçek drone prototipleri ile saha testleri
• Kablosuz şarjlı Mother Ship entegrasyonu